## Slide 1
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) ως υποστηρικτικό εργαλείο για την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου
ECOIL Υλοποίηση ΑΚΖ ελαιολάδου στην περιοχή του Πολεμαρχίου
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ευάγγελος Βαγγέλογλου
Ευρωπαϊκό Συνέδριο ECOIL Χανιά, 30 Οκτωβρίου 2006

## Slide 2: Δομή της παρουσίασης
  ΑΚΖ - Στόχος της μελέτης ΑΚΖ
  Πλαίσιο μελέτης - Επιλογή συστήματος
  Κατασκευή του μοντέλου
  Αναγνώριση Κύκλου Ζωής ελαιολάδου στη περιοχή του Πολεμαρχίου
  Τυπικά δεδομένα στην περιοχή του Πολεμαρχίου
  Ανάλυση με το λογισμικό SimaPro 7 - Λειτουργίες

## Slide 3: Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Η ΑΚΖ είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων ή κατά την παραγωγή του ίδιου προϊόντος υπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγικής διαδικασίας.
Στόχος είναι να εξαχθούν αντιπροσωπευτικά και ασφαλή συμπεράσματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των προκαλούμενων επιπτώσεων, για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος ή ακόμη και για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.
Προεπεξεργασία
Διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων
Εξαγωγή πρώτων υλών
Παραγωγή προϊόντος
Διανομή,
Χρήση
Ανάλυση
Κύκλου Ζωής

## Slide 4: Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Τα κύρια στάδια για την ανάπτυξη της ΑΚΖ ενός προϊόντος είναι τα εξής:
Καθορισμός του σκοπού και των στόχων της ανάλυσης
Σχεδιασμός του υπολογιστικού μοντέλου που περιγράφει τον κύκλο ζωής του προϊόντος και καθορισμός των εισροών και εκροών του συστήματος, (στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων δεδομένων)
Προσδιορισμός των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιδράσεων για κάθε εισροή και εκροή του συστήματος
Εισαγωγή των στοιχείων στο υπολογιστικό μοντέλο - Εξαγωγή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

## Slide 5: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ΑΚΖ
Η ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την φιλικότερη προς το περιβάλλον παραγωγή ελαιολάδου.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να:
Προσδιοριστούν οι διαδικασίες που υπεισέρχονται στην καλλιέργεια της ελιάς και στην παραγωγή του ελαιολάδου, με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Η ανάλυση αυτών των διαδικασιών και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, φανερώνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις οι οποίες θα καταστήσουν οικολογικότερη την παραγωγή ελαιολάδου.

## Slide 6: Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ΑΚΖ
Πως; Με αναγνώριση των κρίσιμων σημείων και επανάληψη των υπολογισμών στο μοντέλο με βελτιωμένα δεδομένα σύμφωνα με οικολογικές πρακτικές.
Ανάλυση Ευαισθησίας.

## Slide 7: Πλαίσιο Μελέτης Επιλογή Συστήματος
Προϊόν μελέτης: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
Μονάδα Αναφοράς: 1 λίτρο (0,916kg/lt)
Σύστημα μελέτης: 29 διαδικασίες (καλλιέργεια ελιάς, παραγωγή ελαιολάδου)
Όρια Συστήματος: το σύστημα περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με το γεωργικό και βιομηχανικό μέρος της παραγωγής ελαιολάδου.
Εξαιρούνται:
Παραγωγή, μεταφορά, αντικατάσταση και συντήρηση κεφαλαιουχικών αγαθών
Μεταφορά προσωπικού και εργατικά
Στάδια συσκευασίας, διανομής, κατανάλωσης και τέλους ζωής προϊόντος

## Slide 9: Κατασκευή του Μοντέλου
Η βασική αρχή στην ανάπτυξη του μοντέλου είναι ο προσδιορισμός και η περιγραφή όλων των μεμονωμένων σταδίων που αποτελούν τον πλήρη κύκλο ζωής του ελαιολάδου όπως για παράδειγμα:
πρώτες ύλες
η μετατροπή τους σε ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα
η μεταφορά πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων
η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας κλπ.

## Slide 10
Το Γενικό Μοντέλο – Αναγνώριση Πλαισίου Μελέτης
Αρ. Διαδικασίας | Backgound Διαδικασίες | Foreground Διαδικασίες
1 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | Άρδευση
2 | Παροχή αρδευόμενου νερού | Εφαρμογή λιπασμάτων
3 | Παραγωγή λιπασμάτων | Εφαρμογή παρασιτοκτόνων
4 | Μεταφορά λιπασμάτων στις καλλιέργειες | Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων
5 | Παραγωγή παρασιτοκτόνων | Όργωμα γης
6 | Μεταφορά παρασιτοκτόνων στις καλλιέργειες | Φύτευση ελαιοδένδρων
7 | Παραγωγή ζιζανιοκτόνων | Καλλιέργεια ελαιοδένδρων
8 | Μεταφορά ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες | Κλάδεμα
9 | Μεταφορά του ελαιοκαρπού στο ελαιουργείο | Συλλογή ελαιοκάρπου
10 | Χλωρίωση πόσιμου νερού | Καθαρισμός ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο
11 | Παροχή πόσιμο νερού | Άλεσμα ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο
12 | Παροχή υγρών αποβλήτων μέσω δικτύου | Εξαγωγή ελαιολάδου
13 | Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Δήμος) | Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Ελαιουργείο)
14 | Διαχείριση στερεών αποβλήτων | Επεξεργασία πυρήνα
15 |  | Αποθήκευση ελαιολάδου

## Slide 11
Το Γενικό Μοντέλο – Αναγνώριση Πλαισίου Μελέτης
Για κάθε επιμέρους διεργασία (μονάδα) του συνολικού κύκλου ζωής απαιτείται συλλογή και αξιολόγηση ποσοτικοποιημένων στοιχείων εισροών (input) και εκροών (output).
Ως εισροές χαρακτηρίζονται η ενέργεια και η χρήση πρώτων υλών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της διεργασίας, ενώ ως εκροές χαρακτηρίζονται υλικά και ενέργεια που εξέρχονται αυτής.

## Slide 12
Το Γενικό Μοντέλο

## Slide 13
Το Τελικό Μοντέλο

## Slide 14
Παράδειγμα Διαδικασίας από το SimaPro 7
Μοντελοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής των παρασιτοκτόνων.
Περιλαμβάνει τα εξής:
Τη μεταφορά του παρασιτοκτόνου από το εργοστάσιο παραγωγής στις καλλιέργειες
Την παραγωγή του παρασιτοκτόνου
Την μέθοδο εφαρμογής (ψεκασμός με τράκτορα) του παρασιτοκτόνου στις καλλιέργειες.

## Slide 15: Αναγνώριση Κύκλου Ζωής Ελαιολάδου στο Πολεμάρχι
Το Πολεμάρχι είναι μία από τις κύριες περιοχές στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου στο νομό Χανίων, αλλά και της Κρήτης γενικότερα, με δυναμικότητα 50.000 περίπου ελαιόδενδρα σε συγκεκριμένη ποικιλία

## Slide 16: Αναγνώριση Κύκλου Ζωής Ελαιολάδου στο Πολεμάρχι
Η περιοχή Πολεμαρχίου όπως φαίνεται από φωτογραφία δορυφόρου.
Διακρίνεται ξεκάθαρα η πυκνότητα της φύτευσης

## Slide 17: Αναγνώριση Κύκλου Ζωής Ελαιολάδου στο Πολεμάρχι
Στατιστικό Δείγμα
Στόχος η συλλογή δεδομένων που αντιπροσωπεύουν το 25% της παραγωγής στην περιοχή
Συλλέχθηκαν δεδομένα από 26 καλλιεργητές
Αυτοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της παραγωγής (15.010 δένδρα από σύνολο 50.000)
Κυρίως μεσαίοι και μεγάλοι καλλιεργητές στο δείγμα
Η συλλογή των δεδομένων έγινε βάσει ερωτηματολογίου και με στοιχεία από το Συνεταιρισμό Πολεμαρχίου

## Slide 18: Αναγνώριση Κύκλου Ζωής Ελαιολάδου στο Πολεμάρχι
Το ερωτηματολόγιο περιείχε όλα τα στάδια της καλλιέργειας και παραγωγής ελαιοκαρπού για να προσδιοριστούν:
  Ποια στάδια εφαρμόζονται στην περιοχή (π.χ άρδευση, λίπανση κλπ.)
  Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται
  Ποσοτικά δεδομένα για τα κύρια προϊόντα κάθε διαδικασίας, κανονικοποιημένα ως προς το σημείο αναφοράς (1 λίτρο ελαιολάδου)
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν αντιπροσωπευτικές μέσες τιμές του δείγματος για όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην παραγωγή ελαιολάδου.

## Slide 19: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Παραγωγή ελαιοκάρπου: περίπου 442 τόνοι ανά έτος
Παραγωγή ελαιολάδου: περίπου 95 τόνοι ανά έτος
Ηλικία δένδρων: Στην πλειοψηφία τους ≥ 25 ετών
Διάταξη φυτέματος: Από 18 - 24 δένδρα/στρέμμα
Διάταξη φυτέματος (μέση τιμή): 20,7 δένδρα/στρέμμα

## Slide 20: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Όργωμα: 65% των καλλιεργητών οργώνει 1 φορά / έτος
Μέθοδος οργώματος: Φρέζα σε τράκτορα 45hp
Όργωμα γης ανά λίτρο λάδι: 4,13 m2 / lt λάδι
Άρδευση: 81% της συνολικής έκτασης - Ο.Α.Δ.Υ.Κ.
Μέθοδος άρδευσης: Ρυθμιζόμενα μπεκ
Συχνότητα-Ποσότητα: 3 φορές/έτος – 0,44 m3 κάθε φορά
Ποσότητα αρδ. νερού ανά λίτρο λάδι: 0,185 m3/lt λάδι

## Slide 21: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Λίπανση: 100% της συνολικής έκτασης 1 φορά / έτος
Τύπος λιπάσματος: Σύνθετο 20-10-10 NPK
Μέθοδος λίπανσης: Διασπορά με το χέρι
Ποσότητα λιπάσματος ανά λίτρο λάδι: 0,72 kg / lt λάδι
Μεταφορά Λιπασμάτων
524 km με φορτηγό πλοίο (Καβάλα - Σούδα)
30 km με φορτηγό 16 τόνων (Σούδα-Βουκολιές)
10 km με ιδιωτικό φορτηγάκι (<3,5 τόνους) (Από τον αντιπρόσωπο στα χωράφια, μέση απόσταση)

## Slide 22: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Παρασιτοκτόνα:100% της συνολικής έκτασης 3 φορές / έτος
Μέθοδος: Δολωματικός ψεκασμός του Δήμου με τράκτορα
Ενεργός Ουσία: Deltamethrin Κύριος Εχθρός: Δάκος
Ποσότητα παρασιτοκτόνου ανά λίτρο λάδι: 0,6 gr / lt λάδι
Μεταφορά Παρασιτοκτόνων
2.127 km με φορτηγό πλοίο (Γένοβα-Πειραιάς & Πειραιάς-Σούδα) - deltamethrin
484 km με φορτηγό 16 τόνων (Λυών-Γένοβα & Θήβα-Πειραιάς & Σούδα-Βουκολιές)
10 km με φορτηγάκι (<3,5 τόνους) (Από τον αντιπρόσωπο στα χωράφια, μέση απόσταση)

## Slide 23: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Μεταφορά Ζιζανιοκτόνων
5.670 km με φορτηγό πλοίο (Αμβέρσα-Πειραιάς & Πειραιάς-Σούδα)
35 km με φορτηγό 16 τόνων (Αθήνα-Πειραιάς & Σούδα-Βουκολιές)
10 km με φορτηγάκι (<3,5 τόνους) (Από τον αντιπρόσωπο στα χωράφια, μέση απόσταση)
Ζιζανιοκτόνα: 64% της συνολικής έκτασης 1 φορά / έτος
Μέθοδος: Ψεκασμός με τράκτορα
Ενεργός Ουσία: Glyphosate
Ποσότητα παρασιτοκτόνου ανά λίτρο λάδι: 1,2 gr / lt λάδι

## Slide 24: Τυπικά Δεδομένα στην Περιοχή Πολεμαρχίου
Συγκομιδή: Ελαιοραβδιστικά, τροφοδοσία από γεννήτρια
Ελαιοτριβείο: Πολεμαρχίου, φυγοκεντρικό, 3 φάσεων
Συλλεγόμενη ποσότητα ελαιοκάρπου ανά λίτρο λάδι: 4,29 kg
Κλάδεμα: Κατά 100% - 1 φορά / έτος – Αλυσοπρίονο
Πράσινα απόβλητα / δένδρο: 45,8 kg
Πράσινα απόβλητα ανά λίτρο λάδι : 8,1 kg / lt λάδι
Μέθοδος διαχείρισης: Καύση
Διαχείριση στάχτης: Απλή απόθεση, χωρίς διασκορπισμό

## Slide 25: Το Λογισμικό SimaPro 7
Το λογισμικό SimaPro αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διεξαγωγή μίας μελέτης ΑΚΖ.
Λειτουργίες:
Κατασκευή μοντέλου ΑΚΖ
Παροχή πληθώρας στοιχείων και πληροφοριών απαραίτητα σε μία μελέτη ΑΚΖ από βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων
Εξαγωγή αποτελεσμάτων ΑΚΖ
Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Αξιολόγηση Επιπτώσεων με διάφορες μεθόδους
Σενάρια Διαχείρισης Αποβλήτων
Ανάλυση Ευαισθησίας
Έλεγχο της ποιότητας του αποτελέσματος
Εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης

## Slide 26: Ανάλυση με το SimaPro 7
Προαπαιτούμενα:
Πλήρως καθορισμένο σύστημα μελέτης με σαφή όρια διαχωρισμού
Γενικό μοντέλο
Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων
Βάσεις δεδομένων
Καθορισμένα πλαίσια για την ποιότητα (DQI) των δεδομένων που εισάγονται στο μοντέλο
Διαδικασία υλοποίησης
Κατασκευή τελικού μοντέλου
Εισαγωγή δεδομένων
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Inventory (LCI)
Impact Assessment
Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Συνεχής επανέλεγχος

## Slide 27: Κατάλογος κύριων εκπομπών Μελέτη στην Κρήτη
No | Substance | Compartment | Unit | Total | Olive Agriculture | Olive oil processing
1 | Oil, crude, in ground | Raw | g | 2,04E+02 | 1,62E+02 | 4,19E+01
2 | Water, unspecified natural origin/m3 | Raw | dm3 | 252 | 252 | 0,0759
3 | Carbon dioxide, fossil | Air | oz | 66,3 | 61,4 | 4,86
4 | Carbon monoxide | Air | oz | 64,7 | 64,7 | 0
5 | Nitrogen oxides | Air | g | 8,22 | 7,86 | 3,59E-01
6 | Sulfur oxides | Air | mg | 73 | 73 | 0
7 | COD, Chemical Oxygen Demand | Water | g | 18,1 | 1,54 | 16,6
8 | BOD5, Biological Oxygen Demand | Water | g | 8,62 | 1,51 | 7,11
9 | Lead | Soil | mg | 2,75 | 5,28E-03 | 2,75
10 | Zinc | Soil | mg | 38,1 | 2,18 | 35,9

## Slide 28: Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό SimaPro, κατασκευάστηκαν διαγράμματα σχετικά με την κατανάλωση διαφόρων πρώτων υλών, καθώς και διαφόρων εκπομπών προς τον αέρα, τα νερά και το έδαφος, για τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν σε κάθε περιοχή μελέτης.
Κατανάλωση πετρελαίου →

## Slide 29: Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα στον Αέρα

## Slide 30: Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) στα Νερά →

## Slide 31: Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD) στα Νερά →

## Slide 32: Απογραφική Ανάλυση (LCIA)
Εκπομπές Μολύβδου στο Έδαφος →

## Slide 33: Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Μέθοδος: CML 2 baseline 2000

## Slide 34: Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Μέθοδος: CML 2 baseline 2000

## Slide 35: Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Μέθοδος: Eco-indicator 99 (H) v2.03

## Slide 36
www.ecoil.tuc.gr