## Slide 1: Εφαρμογή Μεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην Περιοχή του Πολεμαρχίου
Γεωργίου Κωνσταντίνος
MSc Φυσικός Περιβάλλοντος
LIFE 04/ENV/GR/110
Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως υποστηρικτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την οικολογική παραγωγή ελαιόλαδου

## Slide 2: Δομή Παρουσίασης
Περιοχή Μελέτης
Βασικά Χαρακτηριστικά Παραγωγικής Διαδικασίας
Ανάλυση Αποτελεσμάτων ΑΚΖ
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

## Slide 3: Γενικά Στοιχεία Περιοχής (1/2)
Υπό μελέτη περιοχή: Πολεμαρχίου, Νομός Χανίων
Ποικιλία ελιάς: Κορωνεϊκη
Συνολική έκταση στην Περιοχή: 2.500 στρ.
Δημιουργία κι αποστολή ερωτηματολογίων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγική διαδικασία
Στοιχεία από 26 ελαιοπαραγωγούς:
  Περίπου 15.000 ελαιόδενδρα
  Έκταση 725στρ. (κάλυψη 29%)
  Μεγάλοι παραγωγοί: κατά μέσο όρο άνω των 500 δένδρων έκαστος
  Περίπου 20 δένδρα/στρ
Notes: Na poume peripou ti erotiseis perieixan ta erotimatologia

## Slide 4: Γενικά Στοιχεία Περιοχής (2/2)

## Slide 5: Βασικά Χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (1/5)
Όργωμα
Χρήση φρέζας
Περίπου 50% της έκτασης
Άρδευση
3 φορές ετησίως
0,44m3 νερού ανά δένδρο τη φορά
Κάλυψη 81% της έκτασης
Άρδευση με μπεκ
Προέλευση: Δίκτυο Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Notes: 0,02 m3 νερού ανά κιλό λάδι
Οργανισμός ανάπτυξης δυτικής Κρήτης

## Slide 6: Βασικά Χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (2/5)
Χρήση Λιπασμάτων
4,07 kg λιπάσματος ετησίως ανά δένδρο
Μέθοδος εφαρμογής: διασπορά
Notes: Το πιο κοινό είναι το 20-10-10 (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) κατά βάρος περιεκτικότητα.

## Slide 7: Βασικά Χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (3/5)
Κλάδεμα
100% χρήση αλυσοπρίονου βενζίνης
1 φορά ετησίως
Παραγωγή 45kg αποβλήτων/δένδρο
Καύση παραγόμενων αποβλήτων
Notes: Το κλάδεμα γίνεται με αλυσοπρίονο

## Slide 8: Βασικά Χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (4/5)
Παράσιτα
Κύριος έχθρος: Δάκος
Μέθοδος: Δολωματικός ψεκασμός, deltamethrin, 3kg/tn H2Ο για 3.500 – 4.000 δένδρα
Ζιζάνια
1kg roundup/500 Kg H2Ο για 60 δένδρα
Notes: Άλας ισοπροπυλαμίνης τoυ glyphosate

## Slide 9: Βασικά Χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας (5/5)
Συγκομιδή
Με ελαιοραβδιστικό (χρήση βενζίνης)
Μεταφορά σε ελαιοτριβείο
Μέση απόσταση 2,5χλμ
Χρήση ελαιοτριβείου Πολεμαρχίου
Εξαγωγή ελαιόλαδου
Φυγοκέντριση 3-φάσεων
Ο πυρήνας χρησιμοποιείται ως καύσιμο
Διαχείριση υγρών αποβλήτων: καμία επεξεργασία, χρήση δεξαμενών εξάτμισης
Notes: Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου γιατί η ποιότητα του μειώνεται από υψηλή θερμοκρασία, οξυγόνο και ηλιακό φως
Σε ειδικές rust-proof tanks doxeia mallon

## Slide 10: Απογραφική Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Κατανάλωση καυσίμων (diesel, πετρέλαιο, αργό πετρέλαιο)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Παραγωγή λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων
Εφαρμογή λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων
Μεταφορές
Παροχή νερού, καλλιέργεια ελαιοδένδρων, άρδευση, όργωμα, κλάδεμα
Διαχείριση “πράσινων αποβλήτων”
Συλλογή καρπού
Διαχείριση και παροχή νερού
Διεργασίες παραγωγής ελαιολάδου
Διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείου
Επεξεργασία ελαιολάδου
Notes: Life cycle inventory
Αναφέρουμε συνοπτικά foreground – background processes
Κάποια στοιχεία προέρχονται από το ΣΙΜΑΠΡΟ κάποια από τη συλλογή στοιχείων
Μεταφορές λιπα, ζιζ, παρ + καρπού
Πράσινα απόβλητα=απόβλητα κλαδέματος
Διεργασίες παραγωγής ελαιολάδου=purification, grinding

## Slide 11: Αποτελέσματα ΑΚΖ Κατανάλωση φυσικών πόρων
Αργό πετρέλαιο 495g/lt oil
Νερό
0,252m3 ανά λίτρο λάδι
95% άρδευση
Notes: To shmantikotero input einai apo fertiliser production apotelei raw material gia fertiliser production

## Slide 12: Αποτελέσματα ΑΚΖ Αέριες εκπομπές
Διοξείδιο άνθρακα (CO2)
Notes:   Λόγω καύσης πράσινων αποβλήτων, 90%
  Παραγωγή fertiliser
Διαφορά με Κύπρο ότι στην Ελλάδα 100% αλυσοπρίονο

## Slide 13: Αποτελέσματα ΑΚΖ Αέριες εκπομπές
Οξείδια αζώτου (NOx)
Notes:   32,2g/lt oil
  Παραγωγή λιπασμάτων
  Καύση πράσινων αποβλήτων κατά 96% του παραγόμενου ΝΟx

## Slide 14: Ανάλυση ΑΚΖ Αέριες εκπομπές
Διοξείδιο θείου (SO2)
Notes:   Παραγωγή λιπασμάτων
  Καύση πράσινων αποβλήτων κατά 97% του παραγόμενου διοξ.θειου
13,7g/lt oil

## Slide 15: Ανάλυση ΑΚΖ Εκπομπές σε υδάτινους αποδέκτες
Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
(Ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδωση της οργανικής ύλης σε CO2 και νερό)
Notes:   Ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδωση της οργανικής ύλης σε CO2 και νερό (μετρά τη βιοδιασπάσιμη και μη βιοδιασπάσιμη οργανική ύλη
  36,5g/lt oil
  Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων

## Slide 16: Ανάλυση ΑΚΖ Εκπομπές σε υδάτινους αποδέκτες
Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (ΒOD)
Η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου που χρησιμοποιούν οι μικροοργανισμοί για την πλήρη βιοχημική οξείδωση των περιεχόμενων οργανικών υλών
Notes:   BOD: Η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου που χρησιμοποιούν οι μικροοργανισμοί για την πλήρη βιοχημική οξείδωση των περιεχόμενων οργανικών υλών
  BOD5: πέντε ημερών
  26,9g/lt oil
  Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων

## Slide 17: Ανάλυση ΑΚΖ Εκπομπές στο έδαφος
Μόλυβδος (Pb)
  99% από διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων
Ψευδάργυρος (Zn)
  96,9mg/lt oil
  94% από διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων
  6% από ζιζανιοκτόνα,παρασιτοκτόνα
Notes: Μόλυβδος: Επικύνδινο βαρύ μέταλλο τόσο στο έδαφος όσο και στο νερό βλάβες στο μυαλό, κυκλοφοριακό και πεπτικό σύστημα

## Slide 18: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Eco-indicator 99/olive agriculture κανονικοποίηση
Notes: Καρκινογενέσεις, Αναπνεύσιμα οργανικά και ανόργανα, Κλιματική αλλαγή, ακτινοβολία, ορυκτά ( εξόρυξη μεταλλευμάτων, ορυκτά καύσιμα)
Καλλιέργεια της Ελιάς

## Slide 19: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Eco-indicator 99/olive oil processing κανονικοποίηση
Notes: Επεξεργασία Ελιάς

## Slide 20: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
CML2 Baseline 2000/ olive agriculture κανονικοποίηση
Notes: Αβιοτική εξάπλωση
Καλλιέργεια Ελιάς

## Slide 21: Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
CML2 Baseline 2000/ olive oil processing κανονικοποίηση
Notes: Επεξεργασία Ελιάς

## Slide 22: Συμπεράσματα
Η κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας συντελεί στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου
Κατανάλωση φυσικών πόρων (π.χ. νερού) πρέπει να γίνεται με προσοχή ειδικότερα σε περιοχές που υπάρχουν μειωμένα αποθέματα αλλά και για τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος
Υπερβολική χρήση λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ευτροφισμού των υδάτινων αποδεκτών – καταστροφή ισορροπίας οικοσυστημάτων, μείωση βιοποικιλότητας
Η χρήση εντομοκτόνων/ζιζανιοκτόνων μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα τοξικότητας στον άνθρωπο και στους υδάτινους φορείς (μέσω επιφανειακής απορροής) λόγω των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται σε αυτά
Η μη επεξεργασία του υγρού κλάσματος των αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία (στην ουσία πρόκειται για οργανική ύλη) επηρεάζει τα υδάτινα οικοσυστήματα προκαλώντας αποξυγόνωση του νερού
Πιθανή πρόκληση φαινομένων οικοτοξικότητας από ύπαρξη βαρεών μετάλλων στο υγρό κλάσμα των αποβλήτων
Notes: Αποξυγόνωση: Ταπείνωση της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου (DO, Dissolved oxygen) εξαιτίας της ρύπανσης
Ευτροφισμός: Ο φώσφορος και το άζωτο αποτελούν περιοριστικές τροφές για την ανάπτυξη της άλγης (φώσφορος για γλυκά νερά, άζωτο για θάλασσες)
Μεγάλες συγκετρώσεις θρεπτικών και αλγών αλλά ταπεινωμένη διαύγεια νερού με αποτέλεσμα την διαταραχή ισορροπίας των οργανισμών που ζουν στα ύδατα και ταπεινωμένης ποικιλίας ψαριών.

## Slide 23
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!